Apprentis de Mention Complémentaire Technicien en Soudage

Equipements de protection individuelle OBLIGATOIRES

à la rentrée 2021

OU

- TABLIER DE SOUDEUR

- cuir croute de bovin avec bavette, lien ceinture en coton, coutures fil KEVLAR, norme EN 470 identique WELDAS 44-7136 (avec bretelles croisement dans le dos)

- PARE VISAGE

Protecteur facial relevable, écran polycarbonate 305 x 190 constitué d’un serre tête réglable

- COIFFES de soudeur en coton ignifugées

- Protections auditives type bouchons d’oreille

- MANCHETTES DE SOUDEUR

- cuir croute de bovin, longueur 40 cm, fermeture par élastiques aux extrémités, couture fil KEVLAR, norme EN 470

- Gants de soudeur en croute de cuir WELDAS EN 12477 Type A/B – 10-2101 en taille L

Ou

Gants de soudeur en croute de bovin, dos aluminisé, PRO

- Gants de soudure TIG

- GANTS DE MANUTENTION

- gants anti – coupures, paume enduite de polyuréthane fibre de verre 700gr, norme EN 388,

CE 4.5.4.2 taille 8 à 10

# Text boxes

BOTTES CUIR GRAS NON FOURREES

Devant donner un maximum de confort à l’utilisateur.

- hydrofuge

- anti-statique

- semelle avec absorption d’énergie par le talon

- semelle anti-perforation

- embout renforcé conforme aux normes en vigueur

- résistante aux hydrocarbures

CHAUSSURES DE SECURITE

Devant donner un maximum de confort à l’utilisateur.

Chaussure haute type S3

- hydrofuge

- anti-statique

- semelle avec absorption d’énergie par le talon

- semelle anti-perforation

- embout renforcé conforme aux normes en vigueur

- résistante aux hydrocarbures